ĐÁP ÁN ĐỀ THI 1

Câu 1: (4 điểm)

a/ Hãy chọn một kiểu lắp ghép trung gian trong hệ thống lỗ

-Đối với lắp ghép trong hệ thống lỗ: trục có sai lệch cơ bản từ js, k, m, n thường cho ta lắp ghép trung gian. Do đó H6/js6 là lắp ghép trung gian theo hệ thống lỗ, ta có Ø110H6/js6

b/ Tra bảng để tìm sai lệch giới hạn của lỗ và trục

* Ø110H6(tra bảng 1.14 trang 18 tập BTDSLG

(ES= +22(m=+0,022mm; EI = 0

*Ø110js6(tra bảng 1.30 trang 43 tập BTDSLG

(es= +11(m=+0,011mm; ei= -11(m = -0,011 mm

c/ Vẽ sơ đồ lắp ghép

d/ Tính kích thước giới hạn, dung sai của lỗ và trục

*Lỗ: Ø110H6

Dmax= DN + ES = 110 + 0,022 = 110,022mm

Dmin = DN +EI = 110 + 0 = 110mm

ITD = ES – EI = Dmax - Dmin = 0,022 – 0 = 0,022mm=22(m

*Trục : Ø110js6

dmax= dN +es = 110 + 0,011=110,011mm

dmin= dN +ei = 110 – 0,011 = 109,989mm

ITd= es – ei = dmax - dmin = 0,011 – (-0,011)= 0,022 mm= 22(m

e/ Tính Smax ; Nmax và dung sai lắp ghép

*Đối với lắp ghép trung gian ta có:

Smax= Dmax – dmin = ES - ei = 0,022 – (-0,011) = 0,033mm=33(m

Nmax = dmax - Dmin = es – EI = 0,011 – 0 = 0,011mm= 11(m

ITLG = Smax + Nmax = 33 + 11 = 44 (m

Thử lại:

ITLG=  ITD + ITd = 22 + 22 =44(m

Câu 2:( 2 điểm)

Cho chi tiết như hình vẽ:

a/ Hãy ghi ký hiệu độ nhám bề mặt lên bản vẽ. Biết rằng độ nhám của mặt đáy A là cấp 8, mặt B là cấp 4, hai mặt bên của rãnh là cấp 7, mặt lỗ là cấp 9 và các mặt còn lại không gia công. (1,5 điểm)

*Độ nhám bề mặt đáy A là cấp 8    (0,25 điểm)

-Tra bảng 2.32 trang 103 tập BTDSLG

( Ra = 0,63 – 0,32(m

-Tra bảng 2.24 trang 94 tập BTDSLG

( Chọn Ra = 0,4(m

*Độ nhám bề mặt lỗ là cấp 9     (0,25 điểm)

-Tra bảng 2.32 trang 103 tập BTDSLG

( Ra = 0,32 – 0,16 (m

-Tra bảng 2.25 trang 94 tập BTDSLG

( Chọn Ra = 0,2 (m

*Độ nhám bề mặt B là cấp 4    (0,25 điểm)

-Tra bảng 2.32 trang 103 tập BTDSLG

( Rz = 40 – 20 (m

-Tra bảng 2.25 trang 94 tập BTDSLG

( Chọn Rz = 25 (m

* Độ nhám hai mặt bên của rãnh là cấp 7  (0,25 điểm)

-Tra bảng 2.32 trang 103 tập BTDSLG

( Ra = 1,25 – 0,63 (m

-Tra bảng 2.25 trang 94 tập BTDSLG

( Chọn Ra = 0,8 (m

*Các bề mặt còn lại không gia công    (0,25 điểm)

-Tra bảng 2.32 trang 103 tập BTDSLG

( Rz = 320 – 160 (m

-Tra bảng 2.25 trang 94 tập BTDSLG

( Chọn Rz = 200(m

Lưu ý:  SINH VIÊN ghi ký hiệu độ nhám lên bản vẽ thì mới chấm thêm (0,25 điểm)

b/ Ghi ký hiệu độ đối xứng của rãnh so với đường tâm lỗ C không quá 0,04mm. (0,5 điểm)

Câu 3: (1 điểm)

Giải thích ký hiệu sau: b-8 x 52 x 58 x 10F8/js7

*b: định tâm theo cạnh bên

*8: số răng z=8

*52: đường kính trong d=52mm, lắp ghép theo H11/a11

*58: đường kính ngoài D=58mm, lắp ghép H12/a11

*10F8/js7: chiều rộng của răng b=10, lắp ghép theo F8/js7

Câu 4: (2 điểm)

1/ Phân tích chuỗi và vẽ sơ đồ chuỗi (1 điểm)

-Theo đề bài, trình tự gia công là A1, A2 ( A3 là khâu khép kín; A1 và A2 là các khâu thành phần

-Khi tăng hoặc giảm khâu A1 thì khâu A3 tăng hoặc giảm ( A1 là khâu tăng

-Khi tăng hoặc giảm khâu A2 thì khâu A3 giảm hoặc tăng ( A2 là khâu giảm

Ta có : A1 Khâu tăng

A2 Khâu giảm

A3 Khâu khép kín

2/ Tính toán chuỗi (1 điểm)

a/ Kích thước danh nghĩa của khâu khép kín    (0,25 điểm)

Ak = A3 = A1 – A2 ( A2 = A1 – A3 = 160 – 67 = 93mm

b/ Sai lệch giới hạn nhỏ nhất của khâu A2     (0,25 điểm)

ESk =

ES3 = ESk = ES1 –ei2

ei2  = 0 – (+0,18) = - 0,18mm

c/ Sai lệch giới hạn lớn nhất của khâu A2    (0,25 điểm)

EIk =

EI3 = EIk = EI1 – es2

es2 = -0,18 – (- 0,12) = -0,06mm

d/ Dung sai của khâu A2    (0,25 điểm)

ITA3 = ITk = ITA1 + ITA2

( ITA2 = ITA3 – ITA1 = 0,3 – 0,18 = 0,12mm

Vậy

Câu 5: (1 điểm)

Hình 3: ta thấy mép côn vượt qua vạch thứ 6 phía trên và vạch 0,5 ở phía dưới của thân thước, vây L= 6,5mm, vạch thứ 49 của mép côn trùng với đường vạch chuẩn của thân thước, vậy K= 49

Thay vào công thức ta có X= L + K.0,01 = 6,5 + 49.0,01 = 6,99mm

# Text boxes

Sơ đồ chuỗi kích thước

Hình 3